资深专家赵静山先生简介

赵静山先生，1949年毕业于山东师范学院，分配至辽宁本溪水泥厂作见习技术员，并先后晋升为工程师、高级工程师、教授级高级工程师，退休前任本溪水泥厂总工程师，是国务院批准的第一批享受“政府特殊津贴”的科技人才，是被中国水泥界誉为“国宝”级的著名专家。

赵静山先生一直从事水泥生产、技术、质量管理工作，是中国研发和实践窑外分解技术鼻祖之一，被日本水泥界称为中国窑外分解技术研究代表人“中国二赵”之一。从70年代开始致力于水泥窑外分解技术的研究开发，完成了本溪水泥厂1200t/d窑外分解窑的设计工作，并在生产中不断改进、完善，总结了大量的宝贵经验，使该生产线成为中国早期烧煤型预分解窑的典范，为中国水泥工业的发展做出了巨大的贡献。

赵静山先生退休后，仍然没有放弃他热爱的水泥事业，老骥伏枥，志在千里，在窑外分解技术的研究开发上继续勇攀高峰。他以扎实的理论基础和深厚的计算功底，在世界上第一个提出了以回转窑的烧煤潜力确定窑外分解窑生产能力，据此大幅度提高回转窑熟料产量的设计理念。

由于赵静山先生提出的窑外分解窑的设计产量，比当时的窑外分解窑的产量高出数倍，因此这些理念在早期并不被水泥界专家学者和技术人员所能接受。赵静山先生以他执著的信念，顽强的毅力，一直在不断地实践着他的设计理念，使窑外分解窑的产量记录不断被刷新。

赵静山先生退休后先后为国内外数百家水泥工厂做过技术咨询、技术指导，并为近百家水泥工厂提供了技术改造设计方案。为了更好地为水泥企业提供技术服务，赵静山先生在北京四方联科技有限责任公司工作三年，任总工程师，并将其开发的技术认真、详细地传授给北京四方联公司。

近几年，北京四方联公司完成了吉林四平石岭水泥有限公司Φ3.0×48m回转窑生产线的技术改造，其最高日产量已经超过1550t/d，最高月均产量达到1411t/d；完成了辽宁阜新东方水泥有限公司Φ2.5×43m回转窑生产线的技术改造，其最高日产量已经超过720t/d，最高月均产量达到680t/d以上。而由赵静山先生亲自主持设计的吉林松江水泥公司Φ3.3×52.36m回转窑的最高日产量已经超过2700t/d。这些生产线改造后的结果表明，赵静山先生提出的回转窑高产量的设计理念是非常正确的，并正在逐步地得到实践的验证并为中国水泥工业的技术进步起到更大的作用。

冀东水泥吉林公司（原松江水泥厂）

Φ3.3×52.36mRSP-4窑的创新改造

赵静山

（北京四方联科技有限责任公司原总工程师，本溪静山技术开发有限责任公司董事长）

1.0系统简介

冀东水泥吉林公司原松江水泥厂位于吉林市内，始建于伪满时期。解放后将两台余热发电窑改为立波尔窑。窑的规格为Φ3.3×52.36m。

1978年又扩建一条Φ3.3×52.36mRSP-4窑。扩建工程于1978年6月批准，9月破土，1984年12月点火，1985年10月竣工。全年运转710小时，生产熟料6131吨，平均台时8.63t/h。1986年1月9-11日省建材局根据国家建材总局和省经委指示，在厂召开了该窑填平补齐论证会。吉林市经委、牡丹江水泥厂、石岭水泥厂、庙岭水泥厂、省建材设计室等有关人员参加了会议，并提出了23项改进措施。第一季度运转723小时，生产熟料10762吨，平均14.88t/h。

1986年4月20-26日国家建材局派专家组进行现场会诊。天津院承担工艺设计。1987年10月点火，熟料产量由23t/h提至38t/h。

1990年国家建材局派高级专家组，两次对该窑进行全面会诊，并确定了35项改进措施；天津院承担工艺设计。9-10月份的平均熟料产量45.62t/h。

2000年8月冀东收购该厂后，决定对这台窑进行彻底改造。

2002年11月5-7日南京工业大学硅酸盐工程研究所对该窑进行了验测。检测结果是：熟料产量：40913kg/h；熟料热耗：1078kcal/kg-cl。

2002年10月20日工厂确定的改造目标是：3.3×52.36m预分解窑日产熟料1500吨。后来一改再改，至2003年9月12日最后确定，以现有高温风机的风量300000m3/h定产，即设计产量2760t/d；保证产量2300t/d。

当时，冀东所有有关人员对Φ3.3×52.36m预分解窑日产熟料2760吨都有些担心，因此，当时的总经理张增光决定：①回转窑扩径至Φ3.8m；②分解炉扩大至600m3（原设计522 m3，改后728 m3）。

2003年10月22日破土动工，2004年5月19日点火，7月达标。产量、热耗和设计值完全一样。

2005年11月17日南京水泥工业设计研究院对该窑进行了改造后检测，检测结果是：熟料产量2413t/d，熟料热耗816.55kcal/kg-cl，28天耐压60.6MPa。

回转窑扩径至Φ3.8m后，由于窑尾高温风机风量300000m3/h未变，煤不可能多加，因此，只能是①燃烧带长度由22.3m缩短至16.15m；②物料在燃烧带内的停留时间由8.64min缩短至5.18min；对比数据见表1。

松江Φ3.3×52.36m预分解窑改造前后的数据对比

表1

| 序号 | 项目 | 代号 | 单 位 | 公 式 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造方案 |  |  |  | 原有 | 原径 | 扩径 |  |
| 2 | 胴体内径 | DY | m | 设定 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |  |
| 3 | 胴体长度 | LY | m | 设定 | 52.36 | 52.36 | 52.69 |  |
| 4 | 胴体长径比 | R1 |  | Ly/Dy | 15.87 | 15.87 | 13.87 |  |
| 5 | 衬料厚度 | δ | m | 0.1＋0.025Dy | 0.1825 | 0.1825 | 0.195 |  |
| 6 | 有效内径（热端） | Dr | m | 0.9 Dy－0.4 | 2.57 | 2.57 | 3.02 | Dy减去衬料 及窑皮 |
| 7 | 有效内径（冷端） | DL | m | 0.95 Dy－0.2 | 2.935 | 2.93 | 3.41 | Dy减去衬料 |
| 8 | 燃烧带物料滑移系数 | Kr | 倍 | 常数 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 同位素 测定 |
| 9 | 斜度 | i | % | 设定 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 偏大 |
| 10 | 转速 | n | r/min | 设定 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 偏小 |
| 11 | 燃烧带物料流速 | Um | m/min | kr·π· i· n·Dr | 2.6937 | 2.5814 | 3.1201 | ※ |
| 12 | 窑内物料停留时间 | Ty | min | Ly/Um | 19.41 | 20.28 | 16.89 | ※ |
| 13 | 定产依据 |  |  |  | 实测 | 风机 定产 | 风机 定产 |  |
| 14 | 产量系数 | Ks |  | Gn/D3r | 2410 | 6775 | 6775 | ※ |
| 15 | 熟料产量1 | Gn | Kg/h | Ks· D3r | 40913 | 115000 | 115000 | D3r成正比 |
| 16 | 熟料产量2 | Gd | t/d | 24·Gn/1000 | 982 | 2760 | 2760 | ※ |
| 17 | 燃料分配（窑） | Ry | % | 实测·选定 | 39 | 35 | 35 |  |
| 18 | 燃料分配（炉） | RF | % | 实测·选定 | 61 | 65 | 65 |  |
| 19 | 熟料热耗（窑） | ｑy | kcal/kg-cl | q×Ry | 423.15 | 280 | 280 |  |
| 20 | 熟料热耗（炉） | qf | kcal/kg-cl | q×RF | 661.85 | 520 | 520 |  |
| 21 | 熟料热耗（合计） | q | kcal/kg-cl | 实测·预设 | 1085 | 800 | 800 |  |
| 22 | 松江煤粉低位热值 | QyDW | kcal/kg-coal | 元素分析计算值 | 5293 | 5293 | 5293 |  |
| 23 | 熟料煤耗（窑） | my | kg/kg-cl | ｑy /QyDW | 0.0800 | 0.0523 | 0.0523 |  |
| 24 | 熟料煤耗（炉） | mF | kg/kg-cl | qf /QyDW | 0.1250 | 0.0982 | 0.0982 |  |
| 25 | 熟料煤耗（合计） | mYF | kg/kg-cl | ｑ/ QyDW | 0.2050 | 0.1511 | 0.1511 |  |
| 26 | 熟料用煤量（窑） | My | kg/h | my×Gn | 3271 | 6081.8 | 6081.8 |  |
| 27 | 熟料用煤量（炉） | Mf | kg/h | mYF×Gn | 5116 | 11294.7 | 11294.7 |  |
| 28 | 熟料用煤量（合计） | Myf | kg/h | m×Gn | 8387 | 17376.5 | 17376.5 |  |
| 29 | 回转窑容积1 | Vy1 | m3 | 0.785·Dr2· Ly | 271.4786 | 271.4786 | 377.2348 |  |
| 30 | 回转窑容积2 | Vy2 | m3 | 0.785·DL2· Ly | 354.067 | 354.067 | 480.9574 |  |
| 31 | 单位容积产量 | G1v | kg/m3h | G1/ Vy2 | 115.55 | 324.8 | 239.11 | ※ |
| 32 | 单位容积产量 | G2v | t/m3d | G2/ Vy2 | 2.77 | 7.80 | 5.74 | ※ |
| 33 | 产量水平 |  |  |  | 国内 落后 | 世界 领先 | 国内 先进 |  |
| 34 | 煤粉理论烟气量 | Voy | Nm3/kg-m | 元素分析计算值 | 6.1199 | 6.1199 | 6.1199 |  |
| 35 | 煤粉理论空气量 | Vok | Nm3/kg-m | 元素分析计算值 | 5.7670 | 5.7670 | 5.7670 |  |
| 36 | 入窑理论烟气量 | Voyy | Nm3/kg-cl | Voy·mY | 0.4896 | 0.3237 | 0.3237 |  |
| 37 | 入窑过剩空气量 | Vokαa | Nm3/kg-cl | Vok·mY ·0.1 | 0.0461 | 0.0305 | 0.0305 |  |
| 38 | 入窑空气湿含量 | Vokw | Nm3/kg-cl | Vok·mY ·1.1×0.0229 | 0.0116 | 0.0077 | 0.0077 | α=1.1 |
| 39 | 热端入窑标况烟气量1 | Vo∑1 | Nm3/kg-cl | Voyy+Voka+ Vokw | 0.5473 | 0.3619 | 0.3619 |  |
| 40 | 热端入窑标况烟气量2 | Vo∑2 | Nm3/h | Vo∑1·Gn | 22392 | 41618.5 | 41618.5 |  |
| 41 | 热端标况烟气流速 | uo | Nm/s | Vo∑2/3600×Ar | 1.1996 | 2.2297 | 1.6147 | Ar=0.785Dr2 |
| 42 | 燃烧带长度 | Lr | m | 10·u0 | 11.996 | 22.2971 | 16.1473 | ※ |
| 43 | 燃烧带长度与窑长之比 | R2 | % | 100·Lr/Ly | 22.91 | 42.58 | 30.65 |  |
| 44 | 燃烧带有效容积 | Vr | m3 | 0.785·Dr2· Lr | 62.1990 | 115.607 | 115.607 |  |
| 45 | 燃烧带发热能力 | Qy | kcal/h | qy·Gn | 17312336 | 32200000 | 32200000 | ※ |
| 46 | 燃烧带容积热力强度 | qv | kcal/ m3h | Qy/Vr | 278338 | 278530 | 278530 |  |
| 47 | 燃烧带截面热力强度 | Qa | kcal/ m2h | Qy/Ar | 3339026 | 6210406 | 4497512 |  |
| 48 | 燃烧带内表面热力强度 | QF | kcal/ m2h | Qy/π·Dr· Lr | 178741 | 178864 | 210183 |  |
| 49 | 燃烧带内物料停留时间 | τr | min | Lr /Um | 4.4535 | 8.6376 | 5.1753 | ※ |
| 50 | 窑内分解 | Vyco2 | Nm3/kg-cl | Vcco2×0.1 | 0.0262 | 0.0262 | 0.0262 | Vcco2 =0.2624 |
| 51 | 窑冷端标况烟气量 | Voy1 | Nm3/kg-cl | Vo∑L +Vyco2 | 0.5735 | 0.3881 | 0.3881 |  |
| 52 | 窑冷端烟气温度 | TyL | ℃ | 根据煤灰熔点选定 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 53 | 窑冷端烟气静压 | Pn | mmH2o | 根据实测选定 | -15 | -15 | -15 |  |
| 54 | 窑冷端烟气气压 | Bn | mmHg | B-(Pn÷13.6) | 731.37 | 731.37 | 731.37 | B=733.21 |
| 55 | 窑冷端烟气膨胀量 | Kn | 倍[760×（273＋1000）]÷ （731.37×273） | 4.8455 | 4.8455 | 4.8455 |  |
| 56 | 窑冷端工况烟气量1 | VyL1 | m3/kg-cl | Kn· Voy1 | 2.7789 | 1.8805 | 1.8805 |  |
| 57 | 窑冷端工况烟气量2 | VyL2 | m3/h | VyL1·Gn | 113693 | 230750 | 230750 |  |
| 58 | 窑冷端工况烟气流速 | UL | m/s | VyL2/3600×AL | 4.6703 | 8.8837 | 5.1662 | AL=0.785DL2 |

注：⒈原有方案即改造前的实测数据。

⒉原径方案即风机定产、燃烧分配为35/65数据。

⒊扩径方案即风机定产、燃烧分配为35/65数据。

⒋有“※”符号者，为需要注意的地方（扩径后变动的地方）。

2.0 松江Φ3.3×52.36m预分解窑的公式推导

2.1 燃烧带容积热力强度“qv”─常数

固体燃烧及液体燃料，其应用基低位热值与燃料完全燃烧所生成的烟气量之比，波动范围不大，可视为常数。因此，燃烧带容积热力强度也是常数。其计算公式，可用下列关系描述：

设：燃烧从开始着火到完全燃烧所需的时间为“τ”秒：

则：在“τ”秒内所产生的现象是：

①喷入“mτ”(kg)燃料；

②生成“Vτ”（m3）烟气；

③发出“Qτ”（kcal）热量。

因为：“τ”秒终了，烟气充满燃烧带。

所以：“τ”秒内所生成的烟气量“Vτ”与燃烧带有效容积“Vτ”相等。

因为：“Qτ”=“QyDW” ·“mτ”(Kcal/τ)

“Vτ”=“Voy”·“mτ”（m3/τ）

“Qτ”       QyDW ·mτ       QyDW

“Vτ”       Voy·mτ           Voy

3600·QyDW

τ·Voy

3600·QyDW

Qvr·Voy

因为： Lr=ur·τ

3600·QyDW

Qvr·Voy

P0·T              3600·QyDW

P·T 0                         P0·T

3600·QyDW

Qvr·VOy

= 10·u0(m)。

3600·QyDW

Qvr·Voy

3600·QyDW              QyDW

式中： QyDW  ─── 松江煤粉低位热值=5293（kcal/kg-m）

VOy    ─── 松江煤粉完全燃烧所生成的烟气量=6.8407（Nm3/kg-m）

Qvr     ─── 松江窑的燃烧带容积热力强度=360×（5293÷6.8407）=278550 (kcal/ m3h)

Lr      ─── 燃烧带长度=10·u0(m)。

u0      ───  燃烧带标况烟气流速（Nm/s）

2.2 燃烧带标况烟气流速：“u0” ───与燃烧带有效内径呈线性关系。

燃烧带烟气流速，随窑的直径大小而不同。直径大，流速大，反之则小，但不成正比。根据国内外预分解窑的实测数据来看，可按线性关系计算：

即：u0 =a+b·Dr=0.7778+0.4444·Dr (Nm/s)                                    ②

=0.7778+0.4444×2.57=1.92 (Nm/s)。

式中：Dr ───燃烧带有效内径=0.9× Dy －0.4=0.9×3.3－0.4=2.57（m）

Dy  ───燃烧带胴体内径=3.3（m）

2.3 燃烧带长度：“Lr=10·u0” （m）                                         ③

此式是：“法·W·安森姆”在“回转窑规格的选型与型式的相似性”一文中提出来的，是否符合实际，检查情况如下：

2.3.1松江Φ3.3×52.36m预分解窑的原始数据：

①设计产量msh=115000(kg/h)；

②窑部热耗qy=750×0.35=262.5(kcal/kg-cl)；

③熟料矿物形成热qk=C3S×111+C2S×146+C3A×21+C4AF×25

=0.5308×111+0.256×146+0.0822×21+0.0991×25

=100.5(kcal/kg-cl)；

④燃烧带烟气含热 qr=262.5+100.5=363(kcal/kg-cl)；

⑤松江煤粉低热值 QyDW=5293(kcal/kg·m)；

⑥燃烧带烟气热值

2.3.2 α=1.1时的理论烟气温度“t”

设：“t1”=2700℃

则：Q2700=(CO2×0.597+SO2×0.581+N2×0.365+H2O×0.492+空气×0.1×0.367)×2700

=(1.0545×0.597+0.0082×0.581+4.5733×0.365+0.4839×0.492+5.767×0.1×

0.367)×2700

=7433.86(kcal/kg-m);

设：“t2”=2600℃

则：Q2600=(1.0545×0.595+0.0082×0.580+4.5733×0.364+0.4839×0.489+5.767×0.1×

0.366)×2600

=7135.87(kcal/kg-m);

7319.46-7135.87

7433.86-7135.87

2.3.3  Lr=10·μ0时的烟气温度“tr2”

P0·T        760·（273+ tr1）

P·T 0             732.99×273

732.99×273

760

2.3.4回转窑辐射热及其它热损失“qs”

273+2360

273+2662

所以：“qs”=（1-0.8971）×100=10.29%

Lr=10·μ0(m)  可用。

2.4燃烧带燃料燃烧时间“τr”

3600·QyDW                3600·QyDW                 3600·QyDW

3600·QyDW

360×5293

278550×6.8407

式中：Vy—松江煤粉完全燃烧所生成的工况烟气量（m3/kg-m）。

其它符号的代表意义同前（见公式①）

2.5燃烧带发热能力“Q”

喷入窑内的燃料，在单位时间内，从燃烧带内的有效空间中，完全燃烧，所生成的热量，就是燃烧带的发热能力。表达公式为：

Qy=qv·Vr

=278550×0.785×D2r×Lr=278550×0.785×D2r×10×u0

=2186617.5·D2r·u0

=2186617.5×2.572×1.92=27729389(kcal/h);                              ⑤

式中：Qy—松江φ3.3×52.36m预分解窑的发热能力（kcal/h）;

qv—燃烧带容积热力强度=278850（kcal/m3h）;

Vr—燃烧带有效容积=0.785×2.572×19.2=99.55（m3）;

Dr—燃烧带有效内径=2.57（m）

u 0—燃烧带标况烟气流速=1.92（Nm/s）；

2.6燃烧带截面热力强度：“qA”—与燃烧带标况烟气流速成正比。

Qr        2186617.5·D2r·u 0

Ar                   0.785·D2r

=2785500 ·u0（kcal/m2h）                                          ⑥

=2785500×1.92=5348160（kcal/m2h）；

式中：Qy—燃烧带发热能力=27729389（kcal/h）；

Ar—燃烧带有效截面=0.785×2.572=5.1848（m2）；

Dr—燃烧带有效内径=2.57（m）  （去掉衬料及窑皮）；

u 0—燃烧带标况烟气流速=1.92（Nm/s）；

2.7燃烧带内表面热力强度“qF” —与燃烧带有效内径成正比。

Qy         2186617.5·D2r·u 0               2186617.5·D2r·u 0

AF                 π·Dr·Lr               3.1416·Dr·10·u 0

=69602 ·Dr（kcal/m2h）　　　　　　　　　　　　　　    　 　     　 ⑦

=69602×2.57=178877（kcal/m2h）

式中： AF—燃烧带有效内表面面积=3.1416×2.57×19.2=1550191（m2）;

Lr—燃烧带长度=10×1.92=19.2（m）;

其它符号的代表意义同前。

2.8物料在燃烧带内的滑移系数“Kr” —常数

物料在燃烧带内的运动是：垂直与窑的轴线上升，垂直于地面下落。如果没有滑动，物料前进速

度应为um=π·Dr·i·n（m/min）                                           ⑧

1972年8月日本原田φ1.8×28mRSP试验窑，用放射性同位素测定的物料在窑内的停留时间，计算出来的物料在燃烧带内的滑移系数为2.61。即该窑内的物料在燃烧带内的实际运动速度，比用公式⑧计算出来的物料运动速度快2.61倍。

1976年北京院在吉林四平石岭φ2.4×40mRSP窑，用放射线同位素测定的物料在窑内的停留时间，计算出来的物料在燃烧带内的滑移系数也是2.61。

1977 年5月笔者开始应用此值，是否准确尚待研究，希望有条件的同志纠正此值。

2.9回转窑斜度“i” —不宜太大

为了稳定窑皮温度，延长衬料使用寿命，必须增加物料在燃烧带内的翻滚次数。因此，回转窑斜度不宜太大；松江φ3.3×52.36m预分解窑的斜度为3.5%。（笔者认为3%即可）。

2.10回转窑转速“n” —不宜太慢

为了增加物料在燃烧带内翻滚的次数，回转窑转速宜快不宜慢。松江φ3.3×52.36m预分解窑的斜度为3.5%，物料在窑内的停留时间定为20min，

Um                        52.36

Kr·π·i ·Dr        2.61×3.1416×0.035×2.57×20

=    3.5516(r/min)。

2.11物料在燃烧带内的移动速度“um”

物料在窑内的移动速度，随各带物料的特性不同而不同。因此，计算基准选定在燃烧带有代表性的一点，计算公式如下：

um=Kr·π·i·n·Dr

=2.61×3.1416×0.035×3.5516Dr=1.0193 ·Dr（m/min）                  ⑨

=2.62(m/min)。

式中：um—燃烧带物料流速=2.62(m/min)）;

Kr—燃料在燃烧带内的滑移系数=2.61（倍）

π—圆周率=3.1416;

i—回转窑斜度=3.5%;

n—回转窑转速=3.5516（r/min）。

Dr—燃烧带有效内径（去掉衬料和窑皮）=2.57（m）；

2.12物料在窑内的停留时间“τy” —常数

任何规格的回转窑，只要生产方式相同、工艺条件一样，物料在窑内的停留时间就应当一样。根据国内外实测资料来看，烧制普通波特兰水泥熟料的预分解窑，物料在窑内的停留时间约20（min）。斜度4%、转速4r/min的预分解窑及超短窑，物料在窑内的停留时间只有14（min）。

松江φ3.3×52.36m预分解窑的物料在窑内的停留时间也定为20（min）。因此：其转速n=Ly/Kr·π·I·τy·Dr=52.36/2.61×3.1416×0.035×20×2.57=3.55r/min。

2.13物料在燃烧带内的停留时间“τr” —常数

目前：国内外预分解窑的发热能力均未到位。因此，燃烧带长度均短，物料在燃烧带内的停留时间均短。例如，松江φ3.3×52.36mRSP-4窑的发热能力只有改造后发热能力的62.43%：燃烧带长度只有窑长的22.91%，物料在燃烧带内的停留时间只有4.45min。物料在窑内的停留时间为19.21min，（不短）。因此：产量低、能耗高质量上不去。数据来源见表1。为了解决这一重要问题，必须用多加煤的办法，延长燃烧带，增加物料在燃烧带内的停留时间。计算公式如下。

Lr

um

19.2

2.62

式中：Lr—燃烧带长度=19.2（m）;

um—物料在燃烧带内的移动速度=2.62(m/min) ；

τy—物料在燃烧带内的停留时间=7.33（min）；

2.14预分解窑的设计产量：

目前，国内外预分解窑的产量，都设定的太低！其主要原因是回转窑的发热能力没有得到充分发挥；其中最典型的是新蒲φ3.5×50mNRSP-4窑：实际产量46500kg/h，统计热耗860kcal/kg-cl；燃料分配、窑部30%；回转窑发热能力：Qy=860×0.3×46500=11997000 kcal/h；和松江相比只有松江φ3.3×52.36m预分解窑设计发热能力的37.26%。燃烧带长度只有窑长的16.54%；物料在燃烧带的停留时间只有2.52min。因此，产量低，能耗高，质量上不去。为了促进这一先进技术在我国健康发展，本文想从输送原理及热工原理两个角度探讨一下预分解窑的产量计算公式的问题，供有关同志参考。

- 输送产量：“msh1” —与燃烧带有效内径的立方成正比。

目前，国内外预分解窑的运转率已高达95%左右，因此，设计熟料产量的计算公式，可按输送原理推导，其表达公式为：

msh=um×0.785×D2r×60×ψr×Pr=Kr·D3r（kg/h）；

=1.0×Dr×.785×D2r×60×150=7065·D3r

式中：msh1 —设计产量（kg/h）（高于保证产量的10%）

um—物料在燃烧带内的移动速度=1.00×Dr (m/min)

Kr—物料在燃烧带内的滑移系数=2.61（倍）

π—圆周率=3.1416

i—回转窑斜度=3.5（%）

n—回转窑转速=3.4845（r/min）

Dr—燃烧带有效内径=0.9·Dy –0.4=0.9×3.3-0.4=2.57（m）

Dy—燃烧带胴体内径=3.3（m）

ψr—燃烧带物料填充率（%）

Pr—燃烧带物料容重（kg/m3）

ψr ×Pr=150

Kr—产量系数7065。

为了充分利用工厂现有条件，松江φ3.3×52.36m RSP-4窑的改造是以现有高温风机定的产。现有高温风机的条件是：风量：300000（m3h） 全压8820（Pa） 功率1250（KW），出风口工况烟气量2.5646（m3/kg-cl）。

即：计算产量：msh=300000÷2.5646=116977取115000（kg/h）

msh              115000

D3r              (2.57)3

故：设计产量公式：msh=6775·D3r

②热工产量：“msh2”

回转窑的发热能力，等于熟料产量与窑部热耗的乘积。

即：  Qy= msh2·qy（kcal/h）

Qy               2186617.5·D2r·u 0

qy                           qy

式中：Qy—回转窑发热能力=21886617.5·D3r·u 0。（kcal/h）；

qy—回转窑部分的热耗  (kcal/kg-cl)

u 0—燃烧带标况烟气流速=1.92（Nm/s）

Dr—燃烧带有效内径=2.57（m）。

u 0

Dr

因为：输送产量“msh1”与热工产量“msh2”必须相等。

218   2186617.5·D2r·u 0

qy

2186617.5·D    2186617.5·D2r·u 0

6775·D3r               6775·D3r

1.92

2.57

式中：符号的代表意义同前。

2.16燃料分配

在回转窑发热能力一定的条件下，分解炉烧煤愈多，熟料产量愈高，具体数据见表2。

松江φ3.3×52.36m预分解窑的燃料分配，定为30%、炉70%是完全可行的。问题是：如此配炉，该窑的产量可日产熟料3220吨。如此改造，现在两台φ3.3×52.36m立波尔窑全停，现有三台φ3×9m闭路生料磨全转也供不上改造后的这一台窑：而且其它配套设备均需相应增大，……。为了充分利用现有条件，只好以现有高温风机定产，将该窑的燃料分配定为：窑35%、炉65%。

松江φ3.3×52.36m预分解窑燃料分配与产量的关系

表2

| 序号 | 项 目 | 代号 | 单 位 | 公 式 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧带胴体内径 |  | m | 设定 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 2 | 燃烧带衬料厚度 | δ | m | 0.1+0.025Dy | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 |
| 3 | 燃烧带有效内径 | Dr | m | 0.9Dy-0.4 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
| 4 | 燃烧带烟气流速 | u0 | Nm/s | 0.7778+ 0.4444Dr | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| 5 | 燃烧带发热能力Q | Qy | kcal/h | 2186617.5Dr2 u0 | 27729389 | 27729389 | 27729389 | 27729389 | 27729389 | 27729389 | 27729389 |
| 6 | 燃料分配（窑） | Ry | % | 设定 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 7 | 燃料分配（炉） | Rf | % | 设定 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 8 | 熟料热耗（窑） | qy | kcal/kg-cl | qYF×0.3 | 231.22 | 269.76 | 308.30 | 346.83 | 385.37 | 423.91 | 462.44 |
| 9 | 熟料热耗（炉） | qf | kcal/kg-cl | qYF×0.7 | 539.52 | 500.95 | 462.44 | 423.81 | 385.37 | 346.83 | 308.30 |
| 10 | 熟料热耗（合计） | qyf | kcal/kg-cl | 经验选定 | 770.74 | 770.74 | 770.74 | 770.74 | 770.74 | 770.74 | 770.74 |
| 11 | 熟料产量1 | G1 | kg/h | Qy/qy | 119926 | 102793 | 89943 | 79951 | 71955 | 65413 | 59963 |
| 12 | 熟料产量2 | G2 | t/d | 24·G1/1000 | 2878 | 2467 | 2159 | 1919 | 1727 | 1570 | 1439 |
| 13 | 产量系数 | Ks |  | G1/D3r | 7065 | 6056 | 5299 | 4710 | 4239 | 3854 | 3533 |
| 14 | 窑冷端有效内径 | DL | m | 0.95Dy-0.2 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 2.935 |
| 15 | 回转窑+ 长度 | Ly | m | 设定 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.36 |
| 16 | 回转窑 容积 | Vy1 | m3 | 0.785·DL2·Ly | 354.067 | 354.067 | 354.067 | 354.067 | 354.067 | 354.067 | 354.067 |
| 17 | 单位容积产量1 | GV1 | kg/m3h | G1/VVL | 338.710 | 290.320 | 254.0282 | 225.8075 | 203.2242 | 184.7475 | 169.355 |
| 18 | 单位容积产量2 | GV2 | t/m3d | G2/VVL | 8.13 | 6.97 | 6.10 | 5.42 | 4.88 | 4.43 | 4.06 |
| 19 | 产量水平 |  |  |  | 世界领先 | 世界领先 | 国内领先 | 国内先进 | 国内先进 | 国内一般 | 国内一般 |
| 20 | 松江煤粉低位热 | QyDW | kcal/kg-m | 实测 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 |
| 21 | 计算煤耗（窑） | my | kcal/kg-cl | qy/QYDW | 0.0437 | 0.0510 | 0.0582 | 0.0655 | 0.0728 | 0.0801 | 0.0874 |
| 22 | 计算煤耗（炉） | mf | kcal/kg-cl | qf/QYDW | 0.1019 | 0.0946 | 0.0874 | 0.0801 | 0.0728 | 0.0655 | 0.0582 |
| 23 | 计算煤耗（合计） | myF | kcal/kg-cl | qyf/QYDW | 0.1456 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1456 |
| 24 | 计算用煤量（窑） | My | kg/h | my·G1 | 5238 | 5238 | 5238 | 5238 | 5238 | 5238 | 5238 |
| 25 | 计算用煤量（炉） | Mf | kg/h | mF·G1 | 12223 | 9728 | 7858 | 6403 | 5239 | 4286 | 4392 |
| 26 | 计算用煤量（合计） | Myf | kg/h | myF·G1 | 17461 | 14966 | 13096 | 11641 | 10477 | 9524 | 8730 |

3.0改造内容

回转窑、分解炉、预热器、窑尾框架、三次风管、增湿塔、窑头罩、篦冷机、供煤系统、喂料系统等设备以及基础全部拆除。

具体改造内容见表3

松江φ3.3×52.36m预分解窑改造内容                      表3

| 序号 | 项目 | 代号 | 单位 | 原有 | 改后 | 序号 | 项目 | 代号 | 单位 | 原有 | 改后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑规格 | y | m | φ3.3×52.36 | φ3.3×52.36 | 11 | 冷却机型式 |  |  | 水平推动篦式 | Crqsb Bar |
|  | 斜度 | i | % | 4.0 | 3.5 |  | 规格 |  | m | 3×14.7 | 2.6×22.5 |
|  | 转数 | n | r/min | 1.07-3.2 | 0.396-3.6 |  | 面积 | A | m2 | 44.1 | 58.5 |
|  | 功率 | N | Kw | 125 | 250 | 12 | 冷却鼓风机 |  |  |  |  |
| 2 | 分解炉型号 |  |  | RSP | RSF |  | 风机1型号 |  |  | 9-19No11.2D | PCF0731 |
|  | 规格 | SC |  | φ2.9×3.7 | 0 |  | 风量 | Q1 | m3/h | 15381 | 20400 |
|  | 规格 | MC |  | φ4.1×10 | φ4.1×54.4 |  | 风压 | P1 | Pa | 7460 | 9500 |
|  | 有效容积 | SC | m3 | 39.7 | 0 |  | 功率 | N1 | Kw | 75 | 90 |
|  | 有效容积 | MC | m3 | 132 | 0 |  | 风机2型号 |  |  | 9-26No10D | PCF0565 |
|  | 有效容积 | 合计 | m3 | 171.7 | 718.27 |  | 风量 | Q2 | m3/h | 25760 | 57120 |
| 3 | 预热器C1 | D1 | mm | 2-φ3400 | 2-φ4500 |  | 风压 | P2 | Pa | 5730 | 9500 |
|  | 预热器C2 | D2 | mm | 1-φ4600 | 1-φ5300 |  | 功率 | N2 | Kw | 75 | 220 |
|  | 预热器C3 | D3 | mm | 1-φ4600 | 1-φ5300 |  | 风机3型号 |  |  | 9-26No12.5D | PCF0757 |
|  | 预热器C4 | D4 | mm | 1-φ4600 | 1-φ5300 |  | 风量 | Q3 | m3/h | 33310 | 54120 |
|  | 预热器C5 | D5 | mm | 1-φ4600 | 1-φ5300 |  | 风压 | P3 | Pa | 3920 | 8000 |
| 4 | 三次风管 |  |  | V型管 | ＜9°斜管 |  | 功率 | N3 | Kw | 75 | 200 |
|  | 规格 |  | m | φ1.4×80 | φ2.05×58 |  | 风机4型号 |  |  | G4-73-11 No10D | PCF0557 |
|  | 降尘室 |  | m | 3×3×6 | 0 |  | 风量 | Q4 | m3/h | 37200 | 48060 |
|  | 集料室 |  |  | 1.5×1.5×H | 0 |  | 风压 | P4 | Pa | 3300 | 7800 |
| 5 | 窑头罩 | A | m | 2.0×4.2 | 4.2×8.54 |  | 功率 | N4 | Kw | 55 | 160 |
| 6 | 增湿塔型式 |  |  | 单筒 | 单筒 |  | 风机5型号 |  |  | 0 | PCF0557 |
|  | 规格 |  | m | φ6.0×20 | φ7.5×35 |  | 风量 | Q5 | m3/h | 0 | 39060 |
| 7 | 高温风机 |  |  | 2755D1BB24 | 2755D1BB24 |  | 风压 | P5 | Pa | 0 | 7200 |
|  | 风量 | Q | m3/h | 300000 | 300000 |  | 功率 | N5 | Kw | 0 | 110 |
|  | 全压 | P | Pa | 8820 | 8820 |  | 风机6型号 |  |  | 0 | PCF0746 |
|  | 工作温度 | t1 | ℃ | 180 | 180 |  | 风量 | Q6 | m3/h | 0 | 30060 |
|  | 最高温度 | t2 | ℃ | 250 | 250 |  | 风压 | P6 | Pa | 0 | 5200 |
|  | 转速 | n | r/min | 960 | 960 |  | 功率 | N6 | Kw | 0 | 75 |
|  | 功率 | N | Kw | 1250 | 1250 | 13 | 冷却余风风机 |  |  |  | y4-73-11No25D |
| 8 | 电收尘器 |  | m2 | 85 | 85 |  | 风量 | Q7 | m3/h |  | 340000 |
| 9 | 后排风机 |  |  | 0 | y4-73-11No25D |  | 风压 | P7 | Pa |  | 2800 |
|  | 风量 | Q | m3/h | 0 | 318000 |  | 功率 | N7 | Kw |  | 400 |
|  | 全压 | P | Pa | 0 | 980 | 14 | 余风收尘器 |  |  | 旋风 | 静电 |
|  | 工作温度 | t1 | ℃ | 0 | 150 |  | 规格 |  |  | φ1410×12 | 90 m2 |
|  | 最高温度 | t2 | ℃ | 0 | 250 | 15 | 喂料系统 |  |  | 气力提升泵 | 高效提升机 |
|  | 转速 | n | r/min | 0 | 480 |  | 规格 |  | mm | φ1400×6500 | GTD500 |
|  | 功率 | N | Kw | 0 | 140 | 16 | 喂煤系统 |  |  | 0 | 环状天平 |
| 10 | 烟囱 |  | m | φ3.2×58.46 | φ3.2×58.46 |  | 喂煤系统 |  |  | 单通道喷煤管 | 四通道喷煤管 |

4.0结论

4.1我国预分解窑的熟料产量完全可以做到：“世界领先”。

预分解窑的极限产量目前还不知道。根据松江φ3.3×52.36m RSP-4窑的改造经验证实按公式msh=6775·D3r（kg/h）计算出来的设计产量，肯定能够达到，肯定世界领先，肯定不是最高极限。具体数据见表4

预分解窑设计产量计算表                         表4

| 序号 | 回转窑规格(m) | 有效内径(m) | 有效容积 | 设计产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 热端 | 冷端 | m3 | Kg/h | t/d | Kg/m3h | t/m3d |  |
| 1 | φ3.0×48 | 2.3 | 2.65 | 264.61 | 82421 | 1978 | 311.52 | 7.48 |  |
| 2 | φ3.5×55 | 2.75 | 3.125 | 421.63 | 140899 | 3382 | 334.18 | 8.02 |  |
| 3 | φ4.0×60 | 3.20 | 3.60 | 610.42 | 222003 | 5328 | 363.69 | 8.73 |  |
| 4 | φ4.5×73 | 3.65 | 4.075 | 951.59 | 329449 | 7907 | 346.21 | 8.31 |  |
| 5 | φ5.0×82 | 4.10 | 4.55 | 1332.62 | 466940 | 11207 | 350.29 | 8.41 |  |
| 6 | φ5.5×91 | 4.55 | 5.025 | 1803.78 | 638180 | 15316 | 353.80 | 8.49 |  |
| 7 | φ6.0×95 | 5.00 | 5.50 | 2255.89 | 846875 | 20325 | 375.41 | 9.01 |  |

注：①衬料厚度δ=0.1+0.025×Dy（m）

②胴体内径Dy

③热端有效内径Dr=0.90×Dy-0.4（m） (胴体内径减去衬料及窑皮)

④冷端有效内径DL=0.95×Dy-0.2（m） (胴体内径减去衬料)

⑤物料在窑内的停留时间τy=20（min）（停留时间一定，窑长也就一定了）

4.2我国预分解窑的有关书籍如教材、手册、专著等都需要修改：

目前，急需修改之处是：①回转窑的发热能力；②分解炉的燃料分配；③回转窑内燃烧带的实际长度；④窑内物料在燃烧带内的停留时间；⑤预分解窑的产量计算公式等等。

现将经过松江φ3.3×52.36m预分解窑的实践经验证明可行的计算公式列入表5，供从事技改的工作者作为参考：

预分解窑有关数据的计算公式

表5

| 序号 | 项 目 | 代号 | 单 位 | 公 式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 2 | 胴体内径 |  | m | 设定 | 设定 |  |
| 3 | 胴体长度 | Ly | m | 20×Dr | 20×Dr | 以满足窑内物料停留时间为度 |
| 4 | 胴体长径比 | Rl |  | Ly/Dy | Ly/Dy | 窑大则大，不成正例 |
| 5 | 衬料厚度 | δ | m | 0.1+0.025Dy | 0.1+0.025Dy | 与胴体直径呈线性关系 |
| 6 | 热端有效内径 | Dr | m | 0.9Dy-0.4 | 0.9Dy-0.4 | 减去衬料及窑皮 |
| 7 | 冷端有效内径 | DL | m | 0.95Dy-0.2 | 0.95Dy-0.2 | 只减衬料 |
| 8 | 燃烧带物料滑移系数 | Kr | 倍 | 2．61 | 2．61 | 放射性同位素测定值 |
| 9 | 斜度 | i | % | 3．5 | 3．0 | 不宜大 |
| 10 | 转数 | n | r/min | 1÷(Kr·π·i) | 1÷(Kr·π·i) | 不宜小 |
| 11 | 窑内物料停留时间 | τy | min | 20 | 20 | 根据实测经验设定 |
| 12 | 燃烧带物料流速 | um | m/min | Kr·π·i·n·Dr | Kr·π·i·n·Dr | 1·0·Dr |
| 13 | 燃烧带标况烟气流速 | u0 | Nm/s | 0．7778＋0.4444·Dr | 0．7778＋0.4444·Dr | 与有效内径呈线性关系 |
| 14 | 燃烧带容积热力强度 | qv | kcal/m3h | 360(QyDW÷V o∑1) | 360(QyDW÷V o∑1) | 见公式① |
| 15 | 燃烧带截面热力强度 | qA | kcal/m2h | 2785500u0 | 2785500u0 | 与u0成正比 |
| 16 | 燃烧带表面热力强度 | qF | kcal/m2h | 69602 Dr | 69602 Dr | 与Dr成正比 |
| 17 | 燃烧带发热能力 | Qy | kcal/h | 2186617.5·Dr2· u0 | 2186617.5·Dr2· u0 | ※ |
| 18 | 燃烧带长度 | Lr | m | 10·u0 | 10·u0 | ※ |
| 19 | 燃烧带物料停留时间 | τr | min | Lr/um | Lr/um | ※ |
| 20 | 燃料分配 | R | % | 40：60 | 30：70 | ※窑：炉 |
| 21 | 熟料热耗（窑） | qy | kcal/kg-cl | 322.75(u0÷Dr) | 241.12(u0÷Dr) | 与u0÷Dr成正比 |
| 22 | 熟料产量1 | G1 | kg/h | 6775·Dr3 | 7065·Dr3 | 与Dr3成正比 |
| 23 | 熟料产量2 | G2 | kg/h | (2186617.5·Dr2· u0)÷qy |  |

注： 1、方案Ⅰ是2003年9月12日确定的松江φ3.3×52.36m预分解窑的使用公式。

2、方案Ⅱ是2006年9月20日，将松江φ3.3×52.36m预分解窑的燃料分配由窑：炉、40：60调至30：70的公式。

3、有符号“※”者，为目前国内外所有预分解窑普遍存在的问题：①回转窑加煤量太少致使发热能力低；燃烧带短，

物料在燃烧带内的煅烧时间短。因此，产量低，能耗高，质量上不去。②分解炉及预热器等的配备都小。

4.3国内外的预分解窑都存有很大的潜力，应迅速采取有效措施挖掘。

4.3.1建议中国水泥协会组织有关水泥专家，特别是四大设计研究院的水泥专家，对松江φ3.3×52.36m预分解窑的改造成果，进行一次比较彻底的讨论研究，研究的重点是：回转窑的发热能力到底应该有多少？例如鲁南φ4×60m RSP-4窑的发热能力为25391781 kcal/h；西班牙蒙卡达φ4×60m多波窑的发热能力为61875000 kcal/h；前者只有后者的41%，显然不合理。如果把这个问题解决了，中国水泥技术就可以上一个超世界水平的台阶。

4.3.2希望国家发改委等八部委支持我们，进行一次比较正规的高产、优质、低能耗、低成本的预分解窑生产试验。试验条件是和松江窑的设计值一样：即回转窑规格φ3.3×51.4m；设计产量：G=7065·D3r

=7065×（2.57）3=119.925kg/h（2878t/h）；

预分解窑的有效内径与各种工艺参数的关系

表6

| 序号 | 项 目 | 代号 | 单 位 | 公 式 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胴体内径 | Dy | m | 设定 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 2 | 胴体长度 | Ly | m | 20Dr | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |
| 3 | 胴体长径比 | Rl |  | Ly/Dy | 15.33 | 15.71 | 16.00 | 16.22 | 16.40 | 16.55 | 16.67 |
| 4 | 衬料厚度 | δ | m | 0.1+0.025Dy | 0.175 | 0.1875 | 0.20 | 0.2125 | 0.225 | 0.2375 | 0.25 |
| 5 | 有效内径（热端） | Dr | m | 0.9Dy-0.4 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 3.65 | 4.10 | 4.55 | 5.00 |
| 6 | 有效内径（冷端） | Dl | m | 0.95Dy-0.2 | 2.65 | 3.125 | 3.60 | 4.075 | 4.55 | 5.025 | 5.50 |
| 7 | 燃烧带物料滑移系数 | Kr | 倍 | 常数 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| 8 | 窑内物料停留时间 | τy | min | 定数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 斜度 | i | % | 设定 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 转速 | n | r/min | 1÷(Kr·π·i) | 4.06525 | 4.06525 | 4.06525 | 4.06525 | 4.06525 | 4.06525 | 4.06525 |
| 11 | 燃烧带物料流速 | Um | m/min | Kr·π·i·n·Dr | 1.0×Dr | 1.0×Dr | 1.0×Dr | 1.0×Dr | 1.0×Dr | 1.0×Dr | 1.0×Dr |
| 12 | 燃烧带标况烟气流速 | u0 | Nm/s | 1+0.55106Dr | 2.2674 | 2.5154 | 2.7634 | 3.0114 | 3.2594 | 3.5073 | 3.7553 |
| 13 | 燃烧带长度 | Lr | m | 10·u0 | 22.6744 | 25.1542 | 27.6339 | 30.1137 | 32.5935 | 35.0732 | 37.553 |
| 14 | 燃烧带有效容积 | Vv | m3 | 0.785·Dr2·Lr | 94.1589 | 149.3292 | 222.1325 | 314.9339 | 430.0984 | 560.9913 | 736.9776 |
| 15 | 燃烧带发热能力 | Qy | kcal/h | 2186617.5Dr2 u0 | 26227949 | 41595727 | 61874964 | 87724857 | 11980391 | 15877094 | 20528512 |
| 16 | 燃烧带热力强度 | qvr | kcal/m3h | Qy/ Vr | 278550 | 278550 | 278550 | 278550 | 278550 | 278550 | 278550 |
| 17 | 熟料产量1 | G1 | kg/h | 9033·Dr3 | 109905 | 187850 | 295993 | 439249 | 622563 | 850876 | 1129125 |
| 18 | 熟料产量2 | G2 | t/d | 24·G1/1000 | 2638 | 4509 | 7104 | 10542 | 14942 | 20421 | 27099 |
| 19 | 燃料分配（窑） | Ry | % | 设定 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 燃料分配（炉） | Rf | % | 设定 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 21 | 熟料热耗（窑） | qy | kcal/kg-cl | 242.07(u0÷Dr) | 238.64 | 221.42 | 209.04 | 199.72 | 192.44 | 186.60 | 181.81 |
| 22 | 熟料热耗（炉） | qf | kcal/kg-cl | qYF×0.7 | 556.84 | 516.65 | 787.77 | 466.00 | 449.02 | 435.39 | 424.22 |
| 23 | 熟料热耗（合计） | Qyf | kcal/kg-cl | qy/Ry | 795.48 | 783.07 | 696.81 | 665.72 | 641.46 | 621.99 | 606.03 |
| 24 | 松江煤粉低位热值 | QyDW | kcal/kg-m | 元素分析计算值 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 |
| 25 | 计算煤耗（窑） | my | kcal/kg-cl | qy/QYDW | 0.0451 | 0.0418 | 0.0395 | 0.0377 | 0.0364 | 0.0353 | 0.0343 |
| 26 | 计算煤耗（炉） | mf | kcal/kg-cl | qf/QYDW | 0.1052 | 0.0978 | 0.0921 | 0.0881 | 0.0849 | 0.0822 | 0.0802 |
| 27 | 计算煤耗（合计） | myF | kcal/kg-cl | qff/QYDW | 0.1503 | 0.1394 | 0.1316 | 0.1258 | 0.1213 | 0.1175 | 0.1145 |
| 28 | 计算用煤量（窑） | My | kg/h | my·G1 | 4956 | 7856 | 11686 | 16577 | 22655 | 29993 | 38786 |
| 29 | 计算用煤量（炉） | Mf | kg/h | mf·G1 | 11563 | 18331 | 27267 | 38681 | 52862 | 69985 | 90499 |
| 30 | 计算用煤量（合计） | Myf | kg/h | myF·G1 | 16519 | 26187 | 38953 | 55258 | 75517 | 99978 | 129285 |

# Text boxes

所以：qy =

（kcal/kg-cl）

=322.75·

=322.75×

=241.12（kcal/kg-cl）。

即：6775·D3r =

(kg/h)

2.15回转窑部分熟料热耗“qy” —与 (

) 成正比；

所以：msh2  =

=

(kg/h)

产量系数：Ks=

=

=6775

=

= 7.33 （min）。

τy=

（min）                                  ⑩

则转速n =

=

qF =

=

=

=

qA =

“τr” =

=1.00  (S)。

=

(S)                                   ④

qr·

·VOy

因为：τr =

=

=

因为：

=0.8971

所以：tr2 =10×

－273=2360℃。

=

因为：

=10

所以：“tr1”= 2600+

×100= 2662℃。

qry=5293×

=7319.46（kcal/kg-m）。

所以：Qvr=

= 360·

①

因为：

= 10

= u0·

(Qvr×Voy) ·

·

= u0·

= ur·

τ=

(S)。

Qvτ=

(kcal/ m3·h)。

所以： Qvτ=

=

=

(kcal/ m3τ)

770.74 kcal/kg-cl；熟料28天耐压强度＞60MPa。

设计热耗：q =

P·T 0

u 0

Dr

10·VOy

VOy

363

262.5

P0·T

P·T 0

qvr· 10×VOy

qr·Vy

qv· VOy